ANEXO II

Lista de parámetros a verificar en los proyectos de ICT

LISTA MÍNIMA DE PARÁMETROS A VERIFICAR EN LOS PROYECTOS DE ICT

| Punto normativa | Descripción | Comprobación |
| --- | --- | --- |
| 0 | Aspectos administrativos y formales | El documento es aparentemente completo de acuerdo con establecido en el anexo I de esta Orden y está firmado por el autor |
|  |  | En el caso que el proyecto sea un modificado de uno anterior se incluirá una referencia al anterior y una descripción de las modificaciones realizadas |
|  |  | No deben existir páginas en blanco |
|  | Portada | Se incluyen todos los datos solicitados en el modelo de portada del anexo I de esta Orden |
| 1 | Memoria |
| 1.1.B | Descripción del edificio o complejo urbano | La descripción es coherente con memoria y planos. Se identifica el número de portales en caso que los haya. También se describe mediante tabla o similar la distribución detallada de viviendas/ planta/ portal y su configuración en cuanto al tipo de estancias a considerar para la ICT. |
| 1.1.C | Aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal | Se describe la forma en que están constituidas las comunidades de propietarios a los efectos del mantenimiento de la ICT. |
| 1.1.D | Objeto del Proyecto Técnico | Se indica la normativa a la que da cumplimiento. En el caso que el proyecto sea un modificado de uno anterior se incluirá una referencia al anterior y una descripción de las modificaciones realizadas. |
| 1.2.A | Captación y distribución de radiodifusión sonora y televisión terrenales |
| 1.2.A.a | Consideraciones de diseño | Se especifica la topología de la red, la situación de la cabecera y se justifica el diseño elegido particularizado para el edificio proyectado. También se especifican las consideraciones en cuanto a la potencia de señal que se tendrán en cuenta para los cálculos. Se comprueba que el diseño garantiza la llegada de dos cables al usuario que permitan la distribución de la señal en la banda 5-2150MHz. |
| 1.2.A.b | Señales de radiodifusión sonora y TV terrenales que se reciben en el emplazamiento de la antena | Se incluyen aparentemente todos los canales o servicios de radiodifusión sonora y televisión con título habilitante correspondientes a la ubicación del edificio. En el caso que no se incluyan todos los servicios con título habilitante, por ejemplo, por no recibirse, se justificará razonadamente indicando los niveles medidos y el centro emisor de procedencia. |
| 1.2.A.c | Selección de emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras | Se especifica dónde estarán ubicadas las antenas receptoras. Se especifica el tipo de antenas necesarias. |
| 1.2.A.d | Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras | Se incluyen los cálculos de los esfuerzos o sus resultados |
| 1.2.A.f | Número de tomas | El número de tomas está correctamente calculado. |
| 1.2.A.g.2 | Cálculo de la atenuación desde la cabecera hasta las tomas de usuario, en la banda 15-862 MHz | Se incluyen los valores de la atenuación hasta al menos una toma por vivienda, al menos en dos frecuencias en la banda de RTV. Esta información se podrá poner en un anexo a la memoria de forma alternativa. Deberán figurar destacadas las atenuaciones hasta la mejor y la peor toma. La precisión del cálculo en dB debe ser de al menos dos decimales y no superior a cuatro. |
| 1.2.A.g.3 | Respuesta amplitud frecuencia | El rizado es inferior a 16 dB |
| 1.2.A.g.4 | Amplificadores necesarios | Se indica número, situación y tensión máxima de salida, incluyendo tanto amplificadores de cabecera como de reamplificación intermedia o de usuario. Caso de usar centrales amplificadoras o amplificadores de banda ancha, comprobar que estos son conformes con lo indicado en el apartado 4.3 del Anexo I del Reglamento. |
| 1.2.A.g.5 | Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso | Los niveles están dentro de los márgenes máximo y mínimo |
| 1.2.A.g.6 | Relación señal/ruido en la peor toma | Se verifica que es superior a 25 dB para las señales digitales |
| 1.2.A.g.7 | Productos de Intermodulación | Se verifica que el valor es superior a 30 dB para las señales digitales. En caso de utilizar una central de banda ancha se comprobará que se utiliza la expresión que tiene en cuenta el número de canales. |
| 1.2.A.g.8 | Número máximo de canales de canales que puede distribuir la instalación. | Se especifica en el caso que la instalación incorpore amplificadores en la red de distribución. |
| 1.2.A.h | Descripción de los elementos componentes de la instalación | Se incluye un cuadro resumen, tabla o apartados que incluya todos los elementos. |
| 1.2.B | Distribución de radiodifusión sonora y televisión por satélite |
| 1.2.B.a | Selección del emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras de la señal satélite | Se especifica la orientación de las parabólicas al menos para dos satélites, en los que España esté incluida en su zona de cobertura. |
| 1.2.B.b | Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras de la señal de satélite | Se incluyen los cálculos de los esfuerzos o sus resultados |
| 1.2.B.e.1 | Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta las tomas en la banda 950-2150MHz. | Se incluyen las atenuaciones al menos para dos frecuencias en la banda. Alternativamente se podrá incluir una tabla con dichos cálculos a modo de anexo. Deberán figurar destacadas las atenuaciones hasta la mejor y la peor toma. |
| 1.2.B.e.2 | Respuesta amplitud frecuencia en la banda 950 - 2150 MHz | Se verifica que el rizado es inferior a 20 dB |
| 1.2.B.e.3 | Amplificadores necesarios | Se especifican los amplificadores que serán necesarios y su nivel de salida. |
| 1.2.B.e.4 | Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso | Se verifica que los niveles están dentro de los márgenes máximo y mínimo |
| 1.2.B.e.5 | Relación señal/ruido | Se verifica que el valor es superior a 11 dB |
| 1.2.B.e.6 | Productos de Intermodulación | Se verifica que el valor es superior a 18 dB |
| 1.2.B.f | Descripción de los elementos componentes de la instalación (cuando proceda) | Se incluye un cuadro o tabla resumen que incluye todos los elementos. |
| 1.2.C | Acceso y distribución del servicio de telecomunicaciones de telefonía disponible al público (STDP) y de banda ancha (TBA) |
| 1.2.C.1.a | Redes de pares o pares trenzados. |
| 1.2.C.1.a.2 | Cálculo y dimensionamiento de la red y tipos de cables | El dimensionamiento de la red de distribución es conforme al Reglamento en cuanto a número de pares y tipos de cables |
| 1.2.C.1.a.3 | Cálculo de los parámetros básicos de la instalación | Se ha calculado la atenuación desde punto de interconexión hasta el RTR más alejado y se encuentra dentro de los parámetros establecidos (para el caso de pares trenzados). |
| 1.2.C.1.a.4 | Estructura de distribución y conexión | Se especifica la distribución de los cables |
| 1.2.C.1.a.5 | Dimensionamiento de punto de interconexión y puntos de distribución de cada planta | Se dimensiona correctamente |
| 1.2.C.1.a.6 | Resumen de los materiales necesarios para la red de telefonía | Se incluye un cuadro resumen o similar que incluye todos los elementos |
| 1.2.C.1.b | Redes de cables coaxiales. |
| 1.2.C.1.b.2 | Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de cables coaxiales y tipos de cables | El dimensionado es conforme a la normativa |
| 1.2.C.1.b.3 | Cálculo de los parámetros básicos de la instalación | Se ha calculado la atenuación desde punto de interconexión hasta el RTR más alejado y se encuentra dentro de los parámetros establecidos. |
| 1.2.C.1.b.5 | Dimensionamiento | El dimensionamiento del punto de interconexión y de los puntos de distribución por planta es correcto |
| 1.2.C.1.b.6 | Resumen de los materiales necesarios para la red de cables coaxiales | Se incluye un cuadro resumen o similar que incluye todos los elementos |
| 1.2.C.1.c | Redes de cables de fibra óptica. |
| 1.2.C.1.c.1 | Establecimiento de la topología de la red de cables de fibra óptica | La topología es adecuada para la distribución de viviendas |
| 1.2.C.1.c.2 | Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de fibra óptica | El dimensionamiento del punto de interconexión y de los puntos de distribución por planta es correcto |
| 1.2.C.1.c.3 | Cálculo de parámetros básicos | Se ha calculado la atenuación desde punto de interconexión hasta el RTR más alejado y se encuentra dentro de los parámetros establecidos. |
| 1.2.C.1.c.4 | Estructura de distribución y conexión | Se especifica la distribución de los cables. |
| 1.2.C.1.c.5 | Dimensionamiento | El dimensionamiento del punto de interconexión y de los puntos de distribución por planta es correcto |
| 1.2.C.1.c.6 | Resumen de los materiales necesarios para la red de cables de fibra óptica | Se incluye un cuadro resumen o similar que incluye todos los elementos |
| 1.2.C.2 | Redes interiores de usuario | Se especifica el tipo de cables y la distribución de las Bases de Acceso Terminal |
| 1.2.D | Infraestructuras Hogar Digital (cuando se incluyan en el proyecto) |
|  | Hogar Digital | Se comprobará que los servicios, infraestructuras, redes y dispositivos instalados y el nivel y puntuación de Hogar Digital obtenido se ajustan a los criterios establecidos en el Anexo V del Reglamento aprobado mediante Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. |
| 1.2.E | Canalización e infraestructura de distribución |
| 1.2.E.a | Consideraciones sobre el esquema general del edificio | Se describirán las consideraciones tenidas en cuenta, justificando especialmente cuando se apliquen soluciones que no estén descritas en la normativa. |
| 1.2.E.e | Recintos de Instalaciones de Telecomunicación | Los recintos son del tipo y dimensiones adecuadas a las características de la edificación |
| 1.2.E.g | Canalización Principal (CP) y Registros Secundarios (RS). | El dimensionado de la CP y las dimensiones de los RS son adecuadas a las características de la edificación. Se exigirá que en el caso de que haya elementos de reamplificación en la red de distribución, dichos elementos se sitúen en un registro secundario adicional con alimentación eléctrica. En el proyecto deberá estar claramente marcado este hecho. En el caso de que se quiera integrarlo en un registro existente este deberá dimensionarse adecuadamente y deberá justificarse explícitamente dicha adecuación del espacio en el punto 1.2.E.g de la memoria mediante aplicación de la disposición adicional segunda del Reglamento. |
| 1.2.E.h | Canalización Secundaria (CS) y Registros de Paso (RP). | El dimensionado de la CS y las dimensiones de los RP son adecuadas a las características de la edificación |
| 1.2.E.i | Registros de Terminación de Red (RTR). | Las dimensiones de los RTR son las establecidas en el Reglamento. |
| 1.2.E.j | Canalización Interior de Usuario | Se comprueba que se han diseñado todas las canalizaciones cumpliendo las características establecidas en el Reglamento y que todas las canalizaciones están configuradas en estrella. |
| 1.2.E.k | Registros de toma | Se comprueba que: a) En cada una de las dos estancias principales existen: 2 registros para tomas de cables de pares trenzados (admitiéndose un registro que equipe BAT con 2 tomas); 1 registro para toma de cables coaxiales para servicios de TBA y 1 registro para toma de cables coaxiales para servicios de RTV. b) En el resto de las estancias, excluidos baños y trasteros existen: 1 registro para toma de cables de pares trenzados y 1 registro para toma de cables coaxiales para servicios de RTV. c) En la cercanía del PAU: 1 registro para toma configurable. |
| 1.2.E.l | Resumen de materiales necesarios | Se incluye un cuadro resumen que incluye todos los elementos |
| 2 | Planos |
|  | Aspectos generales | Los planos son claros y concisos, no están pixelados ni presentan instalaciones de otros servicios ajenos a la ICT que puedan prestarse a la confusión. Se incluye un cajetín en cada plano con los datos del proyecto y del plano. |
| 2.1 | Plano general de situación del edificio | Se incluye el plano con la clara identificación de la ubicación del edificio. |
| 2.2 | Planos descriptivos de la instalación |  |
| 2.2.A | Instalaciones de ICT en planta sótano o garaje (en su caso) | En el caso de utilizar bandejas se comprobará que disponen de los elementos necesarios para realizar los giros mediante elementos adecuados para garantizar la curvatura de radio mínima de 350mm. |
| 2.2.B | Instalaciones de servicios de ICT en planta baja | Se comprueba la ubicación de la arqueta de entrada o del elemento que la sustituya, la ubicación del RITI y el acceso hasta este de la canalización de enlace. |
| 2.2.C | Instalaciones de servicios de ICT en planta tipo | Se comprobará que la distribución de las canalizaciones, registros y tomas cumplen lo establecido en el Reglamento y son coherentes con lo especificado en la memoria. Las canalizaciones han de estar configuradas en estrella. En el caso que se use algún tramo común para varios cables se tendrá que dimensionar según lo establecido en el punto 5.9 del anexo III del Reglamento, debiendo estar justificado e justificar en el punto 1.2.E.j de la memoria en aplicación de la disposición adicional segunda y estar reflejado adecuadamente en los planos y esquemas. |
| 2.2.D | Instalaciones de servicios de ICT en plantas singulares | Se revisará de igual modo que para la planta tipo. |
| 2.2.E | Instalaciones de ICT en ático (cuando proceda) | Además de realizar la revisión de la distribución de igual modo que para la planta tipo, se comprobará que se especifica la ubicación del RITS (cuando proceda). |
| 2.2.F | Instalaciones de servicios de ICT en planta cubierta o bajo cubierta | Deberá quedar claramente reflejado cómo se accede a la cubierta. Alternativamente puede estar indicado en otro punto del proyecto. En plano de planta cubierta se reflejará la ubicación de los elementos de captación. |
| 2.2.G | Instalaciones de servicios de ICT en sección (cuando la estructura del edificio lo permita) | Este plano es opcional |
| 2.2.H | Instalaciones para servicios de Hogar Digital y otros servicios | Se mostrarán las instalaciones (redes y dispositivos) en planos diferenciados siempre que se instale algún servicio. |
| 2.3 | Esquemas de Principio | Se incluyen, al menos, los esquemas indicados a continuación. |
| 2.3.A | Esquema general de la infraestructura proyectada para el edificio, con las diferentes canalizaciones y servicios identificados para cada servicio de telecomunicación incluido en la ICT | Se incluye claramente el número de tubos de las canalizaciones y las dimensiones de registros y recintos. |
| 2.3.B | Esquemas de principio de la instalación de Radiodifusión Sonora y Televisión | Se incluyen acotaciones en metros y se identifican todos los elementos activos y pasivos |
| 2.3.C | Esquemas de principio de cada una de las redes de acceso para STDP y banda ancha | Se muestra la asignación de cables por planta y vivienda, así como las características de los cables, regletas o elementos de conexión y puntos de acceso a usuario y acotaciones en metros. |
| 2.3.D | Esquema de principio de la instalación proyectada para cualquier otra red incluida en la ICT | Se incluye esquema. |
| 2.3.E | Esquema de distribución de equipos en el interior del RTR | Se incluye esquema con las proporciones correctas. Se detalla la ubicación y el tamaño previsto para los equipos que puedan formar parte del RTR. |
| 3 | Pliego de Condiciones |
| 3.1 | Condiciones particulares |
| 3.1.A | Radiodifusión sonora y televisión |
| 3.1.A.a | Condicionantes de acceso a los sistemas de captación | Se describe, salvo que en el plano de cubierta esté específicamente indicado, la forma en que se puede acceder a la cubierta para realizar los trabajos de instalación y mantenimiento de los sistemas de captación. |
| 3.1.A.b | Características de los elementos de captación | Se indican las características de las antenas especificadas en Memoria. |
| 3.1.A.c | Características de los elementos activos | Las características son coincidentes con la de los materiales indicados en Memoria. |
| 3.1.A.d | Características de los elementos pasivos | Se indica la banda de trabajo de 47 MHz - 2.150 MHz, y que existe coincidencia con los elementos (derivadores, distribuidores, etc.) indicados en la Memoria. |
| 3.1.B | Distribución de los servicios de telecomunicaciones de telefonía disponible al público (STDP) y de banda ancha (TBA) |
| 3.1.B.a | Características de los cables de Pares o Pares trenzados | Se especifican los tipos de cables utilizados, las características eléctricas y mecánicas y de propagación de la llama. Se comprobará que se especifican las características de los elementos pasivos. |
| 3.1.B.b | Redes cables coaxiales | Se especifica el tipo de cable, incluyendo la atenuación, características mecánicas y de propagación de la llama. Se especifican las atenuaciones de los elementos pasivos. |
| 3.1.B.c | Redes de cables de Fibra Óptica | Se especifican el tipo de fibra utilizada, la atenuación, características mecánicas y de propagación de la llama. |
| 3.1.C | Infraestructuras de Hogar Digital (cuando se incluyan en el proyecto) | Se incluye información sobre las características de los elementos que van a usarse en la instalación. |
| 3.1.D | Infraestructura | Se comprueba que las características de arquetas, canalizaciones, recintos y registros coinciden con los de la Memoria y Planos. Se comprueba que, en el apartado de Recintos, se indican las características de las instalaciones eléctricas y las dimensiones y condiciones de instalación de la placa de identificación. Se comprobará que los cables de toma de tierra son de al menos 25 mm2 de sección. |
| 3.1.F | Utilización de elementos no comunes del edificio o conjunto de edificaciones (si existe) | Se describen las servidumbres (si existen) o se indica que no existen. |
| 3.1.G | Estimación de los residuos generados por la instalación de ICT | Se incorporan los cálculos indicando el peso por tipo de residuo según la codificación de la normativa específica. |
| 3.2 | Condiciones Generales |
| 3.2.A | Reglamento de ICT y Normas Anexas | Se incluyen las normas y requisitos legales que sean de aplicación, con referencias específicas, al menos, a las disposiciones indicadas a continuación: |
| 3.2.B | Reglamento de Prevención de Riesgos Laborales | Se incluye una descripción exhaustiva de tareas en instalación y mantenimiento de las infraestructuras proyectadas para posibilitar la evaluación de riesgos y el establecimiento de las medidas preventivas y la descripción de medidas de protección permanentes en cubierta. Esta información podrá presentarse en forma de un anexo sobre las Condiciones sobre Seguridad y Salud. |
| 3.2.C | Normativa sobre protección frente a campos electromagnéticos | Se incluye relación de normativa aplicable. |
| 3.2.D | Secreto de las comunicaciones | Se incluye referencia al Secreto de las Comunicaciones. |
| 3.2.F | Normativa en materia de protección contra incendios | Se incluye declaración de cumplimiento del CTE. |
| 4 | Presupuesto y Medidas |
|  | Resumen de partidas | Se incluye un resumen con la suma de las partidas del presupuesto. |
|  | Precios unitarios y totales | Se incluye descripción de precios unitarios y totales (únicamente de los elementos que van a instalarse) en euros. |